Установка точечного водоотвода

Определите, какое сливное отверстие подходит к присоединяемой трубе. С помощью острой стамески или ударопрочной отвертки освободите раструб от заполняющего его материала. Для присоединения к раструбу трубы шириной 100 мм используйте соединитель, входящий в комплектацию. Соединитель подходит только к раструбу, помеченному надписью "USCITA".

Установив дождеприемник в ложе, присоедините трубу.

Заполните ложе вокруг дождеприемника влажным бетоном до верхнего края трубы и утрамбуйте бетон.

Убедитесь в том, что поверхность, прилегающая к водоотводу, на 3-5 мм выше его верхнего края.

Чтобы компенсировать горизонтальное усилие, возникающее, например, при установке водостоков в забетонированные емкости или внутри железобетонных конструкций, необходимо предусмотреть продольные и поперечные температурные компенсационные стыки.

Установите покрытие подходящего типа. Если окружающая поверхность асфальтовая, необходимо предусмотреть 10-миллиметровый зазор вокруг водоотвода.

После установки водоотвода в мощеную, асфальтовую или бетонную поверхность. Зазор вокруг него заполняется гравием, песком или битумом.